ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество дискретных выходов:                                   8

Тип дискретных выходов:                 			  Транзистор с открытым стоком

Максимальный ток нагрузки  выходов:  		  1 А, (продолжительная работа)

5 А, (импульс 300 мкс, скваж. 50)

Напряжение выходной нагрузки:                                     50 В постоянный ток (макс.)
Количество дискретных входов (max):                            12
Уровень напряжения сигнала дискретных входов:        Логический «0» - от 0 до 3.4 VDC
                                                          			 Логическая «1» - от 4.0 до 50 VDC
Частота по входам:                                           		 100 Гц
Количество аналоговых входов:
 - для термометров сопротивления (max):                      4 канала
 - для сигнала 0 – 10 в:                   			6 каналов
 - для сигнала 4 – 20 mA:                			6 каналов
Разрешение аналоговых входов:                                     10 бит
Количество аналоговых выходов (max):                        4 ( 0 – 10 в)
Разрешение аналоговых выходов:                                  10 бит
Нагрузочная способность аналогового выхода:            3 mA
Последовательные порты:            			1 – RS 485
                                                           			1 – RS 232 с оптоизоляцией
                                                          			1 - RS 485 с оптоизоляцией
Встроенный протокол:                     			Modbus RTU SB - 2
Расширение:                                     			до 128 каналов
Шина расширения:                            			RS 485
Память программ управления:                                        128 Кбайт
ОЗУ:                                                   			 32 Кбайт
EEPROM:                                          			 64 кбайт
Цикл опроса:                                     			 минимум 10 мс1
Часовой таймер (WDT):                  			 встроен
Клавиатура пленочная:                  			 22 кнопки, 6 функциональных
ЖКИ монохромный:                        			 4 строки х 20 символов, LED -  подсветка
Корпус:                                             			 ABS пластик
Напряжение питания:                      			24 V AC/DC
Рабочее напряжение:                     			18 … 36 VDC
                                                           			15 … 30 VDC
Энергопотребление макс.:              			4.5 Вт
Тип клемм:                                        			Combicom
Мax сечение подключаемого проводника:   		2.5 мм2

Изоляция:                                          не менее 20 МоМ между каждым входом и корпусом
Время сброса программы:              2 сек (прерывание по питанию случается при снижении питания 
                                                            менее 80% номинала на время, большее времени прерывания питания).
Вес устройства макс.:                     500 г
Защита памяти:                                При отключении питания полностью сохраняется содержимое памяти; без 
                                                           использования батареи сохраняется содержимое только EEPROM, FLASH
Ресурс батареи:                                20 000 часов
Функции самодиагностики:            Неисправности ЦПУ (сторожевой таймер), сбой шины  входов /выходов,

сбой памяти.
Степень защиты:                              IEC IP65 (по лицевой панели)